## Slide 1
TP problématique de l’énergie
  Intervenant : Benoit SARRAZIN
Ingénieur en Electronique de Puissance ENSE3/G2Elab
  TP Pile à Combustible et Cogénération :
  Lieu :
  Bâtiment GreEn-ER
  4eme étage salle 4-C-005
  21 Avenue des Martyrs
  38031 GRENOBLE

## Slide 2
  Tram B direction Presqu’île
  Arrêt CEA - Cambridge
Avenue des Martyrs
4eme étage Salle 4-C-005
RDC
Se rendre à GreEn-ER

## Slide 3
L’énergie décentralisée
Présentation 17 Octobre 2017

## Slide 4
Contexte
  Exemple de production décentralisée
     L’énergie éolienne
     L’énergie solaire
     L’énergie de la biomasse
     Le petit hydraulique
     La micro cogénération
     La pile à combustible
  Se placer au plus proche de l’utilisateur
     Efficacité énergétique (pertes réseau)
  Permet de fournir de l’énergie aux sites isolés ou peu accessible
L’énergie décentralisé

## Slide 5
Plan
1 Introduction générale
2 Pile à Combustible
     Principe
     Interfaces
     Applications
3 Micro cogénération
     Le moteur
     La turbine
     Tableau récapitulatif
4 Travaux Dirigés Micro cogénération
L’énergie décentralisé
Notes: 5

## Slide 6
Pile à Combustible : principe
Hydrogène + Oxygène (de l’air)  Eau + électricité
Anode :
Cathode :
Cellule :

## Slide 7: Piles à Combustible : principes
- A l'anode :
- A la cathode :
Énergie volumique 12,7 MJ / m3 à pression atmosphérique
de l’hydrogène : 2,2 MJ / litre compressé à 240 bars soit 0,62 kWh / litre
(essence : 9 kWh / litre, batteries : 0,2 à 0,6 kWh / litre)
96 % de l’Hydrogène produit par reformage du méthane
(CH4 + H2O => CO + 3H2)

## Slide 8: Piles à Combustible : principes
Source basse tension :
- augmentation de la tension : mise en série de cellules (< 100)
- calibre en courant proportionnel à la surface (< qq 100 cm²)
Par cellule : 0,6 V
0,6 A/cm²

## Slide 9
Pile à Combustible : principe
Stacks
Exemple : 100 cellules
80 cm²
60 V – 40 A
2,5 kW

## Slide 10: Piles à Combustible : interfaces
L’interface d’électronique de puissance ainsi que la source auxiliaire dépendent fortement des caractéristiques de la pile et de la charge
Charge
Source auxiliaire
(Batterie, Supercondensateur)
DC
DC
AC
DC
DC
Interface
d’électronique de puissance
Pile à combustible

## Slide 11: Piles à Combustible : régime transitoire

## Slide 12
Pile à Combustible : Applications
Mobixane Specifications
- Nominal power : 2,5 kW
Peak power : 5 kW
Weight : 75 kg
Noise : 50 dBA @ 1 meter
Dimensions : l:55 cm x L:50 cm x H:72 cm
Voltage : 120 VAC / 230 VAC / 48 VDC
Operating temperature : -20°C to + 45°C
BOUYGUES Telecom
Groupe électrogène

## Slide 13
Plan
1 Introduction générale
2 Pile à Combustible
     Principe
     Interfaces
     Applications
3 Micro cogénération
     Le moteur
     La turbine
     Tableau récapitulatif
4 Travaux Dirigés Micro cogénération
L’énergie décentralisé
Notes: 13

## Slide 14
  Production simultanée de deux formes d’énergies
  2 énergies différentes
     Thermique
     Electrique
  1 combustible
Cogénération

## Slide 15
MOTEUR
Cogénération

## Slide 16
2 MW électrique
2.5 MW thermique
== > 1100 logements chauffés
Alternateur
Moteur Gaz/Fuel
MOTEUR : Exemple moteur gaz  chauffage urbain
Cogénération

## Slide 17
Turbine : Alimentation directement par un combustible
Cogénération

## Slide 18
Turbo alternateur CENTRAX CX501-KB7 (5,3MW)
Installation Kostenets Paper Mill 2x3,75MW (Kostenets, Bulgarie)
Implantation
Alimentation en air
Générateur électrique
Evacuation vapeur
Turbine : Exemple de cogénération CENTRAX
Cogénération

## Slide 19
Turbine : Alimentation par vapeur haute pression
Cogénération

## Slide 20
Combustion de déchets non recyclable
Envoie de vapeur vers l’industriel VSPU
Production d’électricité pour 107 000 habitants
Chauffage et approvisionnement en eau chaude sanitaire environ 17500 habitants
1 : Ordures Ménagère Résiduelles
2: Grappin de récupération des déchets
3 : Four pour la combustion des déchets (1100°C)
4 : Echange thermique pour produire de la vapeur à partir des gaz chauds
Turbine : Exemple incinérateur  usine Villers-Saint-Paul
Cogénération

## Slide 21
Cogénération : Economie d’énergie?
Cogénération
  Moyen très efficace de récupérer de la chaleur qui serait autrement perdue pendant la production seule d'électricité
   Transformation en énergie thermique utile
  Situé à proximité des consommateurs d'électricité
   Réduction des pertes des lignes de transport
  Produit localement de l’électricité et du chauffage
   Amélioration du rendement global des installations de production énergétique

## Slide 22
 | Moteurs | Turbines
Gamme de puissance | 1 à 250 kVA | 28 à 200kWe
Rendement électrique | 28 à 35 % | 30%
Rendement global | 85% | 75%
Récupération de chaleur | Refroidissement et échappement | Echappement
Pression alimentation gaz | 20 à 300 mbar | 4 bar mini
Cout | Micro (qqkWe) : 3500€/kWe Mini (100 kW) : 1600 €/kWe Mini (200kW) : 1125 €/kWe | 4000€/kWe
Avantages | Large gamme de puissance | Durée de vie longue Maintenance réduite Faible émission de NOx
Inconvénients | Maintenance | Pression alimentations gaz, faible rendement, volume de ventilation importante
Cogénération
Tableau récapitulatif des technologies de cogénération

## Slide 23
Exemple : Moteur automobile
  1ch ~ 0,735kW
  Exemple moteur voiture : 100ch (Rendement 33%) :
    Puissance électrique utile (Puissance mécanique) = 73,5kWe
    Puissance thermique (Puissance Perdu) = 149,22kWth
  Exemple TD Cogénération (Maison: 120m² chaudière 25kWth)
    Chauffage jusqu’à 6 maisons

## Slide 24
Plan
1 Introduction générale
2 Pile à Combustible
     Principe
     Applications
3 Micro cogénération
     Le moteur
     La turbine
     Tableau récapitulatif
4 Travaux Dirigés Micro cogénération
L’énergie décentralisé
Notes: 24

## Slide 25
Travaux Dirigés : TD5 Micro-cogénération
Cogénération